## Slide 1
MIKROFON
Vhodna naprava računalnika
Računalniški sistemi in periferna oprema

## Slide 2
KAJ JE MIKROFON?
Pretvorba zvoka
Mikrofon je vhodna enota, ki pretvori zvočno valovanje v električni signal, ki ga računalnik obdela v digitalno obliko.
Komunikacija & Snemanje
Omogoča komunikacijo (VoIP), snemanje zvoka in glasbe, ter je ključna komponenta za glasovno upravljanje.
Glasovno upravljanje
Napredna uporaba vključuje narekovanje besedila, glasovne ukaze in nadzor kurzorja z glasovnimi navodili.

## Slide 3
VRSTE MIKROFONOV
🎧
Slušalke z
Mikrofonom
Kombinacija za komunikacijo (npr. Philips SHM2100). Idealno za spletne klice.
📎
Clip-on
Mikrofon
Majhen mikrofon, ki se pripne na oblačilo (npr. Genius HS-115). Neopazen in lahek.
🎙
Namizni
Mikrofon
Samostojna enota z boljšo kakovostjo zvoka, primerna za snemanje v studiu.

## Slide 4
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE — Genius HS-115
Tip
Clip-on slušalke za eno uho
Funkcije
Kontrola glasnosti, funkcija Mute
Občutljivost
-45 dB
Frekvenčni razpon
200 Hz – 20 kHz
Priklop
3.5mm jack
Uporaba
MSN, Skype, Messenger

## Slide 5
POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM
🔌
Analogni priklop (3.5mm)
Najpogostejši način. Vtič in vtičnica sta standardno obarvana rdeče ali roza.
💾
Digitalni priklop (USB)
Neposredna digitalna povezava, ki pogosto ne potrebuje dodatne zvočne kartice.
📡
Brezžična povezava
Običajno prek tehnologije Bluetooth, kar omogoča večjo svobodo gibanja.

## Slide 6
ZGRADBA DINAMIČNEGA MIKROFONA
1
Membrana
Zvočni valovi povzročijo nihanje membrane (diaphragm).
2
Navitje (Voice Coil)
Membrana premika navitje, ki se nahaja v magnetnem polju.
3
Magnet
Gibanje navitja inducira električni tok — to je zvočni signal.

## Slide 7
PRIMERJAVA POVEZAV
Lastnost | Analogni (3.5mm) | USB | Bluetooth
Kakovost prenosa | Odvisna od zvočne kartice | Visoka (digitalna) | Dobra (stisnjena)
Napajanje | Prek vtičnice (Phantom) | Prek USB | Baterija
Priročnost | Univerzalna uporaba | Plug & Play | Brez kablov
Cena | Nizka | Srednja / Visoka | Srednja / Visoka

## Slide 8
ZAKLJUČEK
Mikrofon je nepogrešljiva vhodna naprava v sodobnem računalništvu.
Od preprostih spletnih klicev do naprednega glasovnega upravljanja sistemov — tehnologija pretvorbe zvoka v digitalni zapis ostaja ključna za interakcijo človek-stroj.