## Slide 1
RAČUNALNIŠKI
MONITORJI
Okno v digitalni svet — Zgodovina, tehnologije in prihodnost zaslonov
Računalništvo | Izhodne naprave

## Slide 2
OSNOVNI POJMI
Monitor
Celotna naprava — škatla — ki vključuje ohišje, elektroniko in vse komponente za prikaz slike.
Zaslon (Screen)
Dejanski prednji del monitorja, kjer fizično nastaja in se prikazuje slika.
Displej (Display)
Pogosto za preprostejše prikazovalnike (digitalne ure, kalkulatorji, merilniki).
Namen
Monitor je ključna izhodna enota za vizualno komunikacijo med uporabnikom in računalniškim sistemom.

## Slide 3
KLJUČNE TEHNIČNE LASTNOSTI
📐
Ločljivost
Število slikovnih točk (pikslov). Višja ločljivost (4K, 1080p) pomeni ostrejšo, bolj detajlno sliko.
🌓
Kontrast
Razmerje med najtemnejšo in najsvetlejšo piko. Višji kontrast = bolj žive barve in globina slike.
⚡
Odzivni čas
Čas (ms) za spremembo stanja piksla. Nizek odzivni čas je ključen pri igrah in hitrem videu.

## Slide 4
KRATEK PREGLED RAZVOJA
MS-DOS Doba
Monokromatski zasloni (Hercules). Prikaz le besedila in alfanumeričnih znakov, pogosto v zeleni barvi.
Windows in Barve
Z okoljem Windows (od 3.0 naprej) se pojavi potreba po barvah. Standardi CGA, EGA in VGA.
Sodobni Zasloni
Prehod na plošče (LCD, LED, OLED). Visoke ločljivosti, natančne barve in izjemno tanki dizajni.

## Slide 5
TEHNOLOGIJE ZASLONOV
CRT
Katodna cev (Cathode Ray Tube)
Zgodovinsko najbolj razširjena tehnologija. Deluje s pomočjo elektronskih topov, ki streljajo elektrone skozi masko na steklo. Notranjost je prevlečena s fosforescentnim premazom.
Monitorji so bili zelo težki, veliki in so oddajali elektromagnetno sevanje.
LCD & LED
Zasloni s tekočimi kristali
Ploski zasloni (LCD) sami ne proizvajajo svetlobe — uporabljajo osvetlitev ozadja.
LED zasloni so LCD zasloni z LED osvetlitvijo ozadja → tanjši dizajn, nižja poraba energije in boljši dinamični kontrast.

## Slide 6
OLED TEHNOLOGIJA
✅ Prednosti OLED
Izjemno tanki in elegantni zasloni
Popolna črnina (piksel se enostavno izklopi)
Neskončno razmerje kontrasta
Odlični vidni koti
Nižja poraba električne energije
⚠ Izzivi in slabosti
Visoki stroški izdelave v primerjavi z LCD
Izredna občutljivost na vlago in vodo
Krajša življenjska doba (neenakomerna obraba)
Modra barva bledi hitreje kot ostale

## Slide 7
VRSTE PRIKLJUČKOV
Priključek | Signal | Značilnosti
VGA | Analogni | Star standard, ki se umika. Omejena ločljivost, ne prenaša zvoka.
DVI | Digitalni | Dolgoletni standard za digitalne monitorje, boljša kakovost od VGA.
HDMI | Digitalni | Najbolj razširjen danes. Prenaša visoko ločljivo sliko IN zvok.
DisplayPort | Digitalni | Najnovejši standard. Podpira izjemno visoke ločljivosti in frekvence.

## Slide 8
Hvala za vašo pozornost in zanimanje.
Vprašanja?
Računalniški Monitorji · Računalništvo