## Slide 1: Kaj se skriva na matični plošči?
Čipi, vodila in priključki

## Slide 2: Vsebina
UEFI in nabor čipov
Vodila
Razširitvene reže
Priključki in diski

## Slide 3: BIOS proti UEFI
 | BIOS | UEFI (od 2011)
Arhitektura | 16-bitna, 1 MB | 32- in 64-bitna
Zagonski disk | največ 2,2 TB | tudi večji
Nastavitve | samo ob zagonu | tudi med delovanjem
Notes: UEFI opravlja isto delo kot BIOS, le brez starih omejitev.

## Slide 4: Nabor čipov (chipset)
Kaj je – poveže vse dele računalnika
Severni most – procesor, RAM, grafika
Južni most – USB, diski, zvok, omrežje
Zamenjava – ni mogoča, je del plošče
Notes: Procesor mora ustrezati podnožju in naboru čipov.

## Slide 5: Severni ali južni most?
 | Severni most | Južni most
Drugo ime | MCH | ICH
Skrbi za | RAM in grafiko | diske, USB, zvok
Hitrost | zelo hiter | počasnejši
Hlajenje | pogosto rebro | običajno ne

## Slide 6: Kako je danes?
Intel
RAM krmilnik v CPE
severnega mostu ni več
povezava: DMI
AMD
RAM krmilnik v CPE
ostaneta oba mostova
povezava: UMI

## Slide 7: Vodila
Širina – koliko bitov naenkrat
Takt – kako hitro (MHz)
Prepustnost – koliko podatkov na sekundo
Obremenljivost – koliko naprav
Notes: Vodila so kot ceste za podatke med deli računalnika.

## Slide 8: Tri vodila v enem
Naslovno – KAM – naslov v pomnilniku (ena smer)
Podatkovno – KAJ – sami podatki (obe smeri)
Krmilno – KAKO – branje/pisanje, takt, reset
Notes: 32-bitno naslovno vodilo lahko naslovi največ 4 GB pomnilnika.

## Slide 9: Sistemsko vodilo
FSB – star, postal ozko grlo (≈ 12,8 GB/s)
HyperTransport – AMD, 2001
QPI – Intel, 2006
Novost – RAM je priključen direktno na CPE

## Slide 10: Razširitvene reže
Reža | Leto | Posebnost
ISA | 1984 | 8/16 bit, danes je ni več
PCI | 90. leta | 32/64 bit, vzporedno
AGP | 1996 | samo za grafične kartice
PCIe | 2004 | serijsko, uporablja se še danes

## Slide 11: PCI Express
Chart: Hitrost reže x16 po verzijah (GB/s)
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0
x16 | 4 | 8 | 16 | 32
Notes: Steze: x1, x4, x8, x16. Vsaka verzija je približno 2x hitrejša. Podatke v grafu urediš z desnim klikom na graf > Uredi podatke.

## Slide 12: Zunanji priključki
Priključek | Za kaj
PS/2 | miška in tipkovnica (star)
LPT, RS-232 | tiskalniki, servis (star)
USB | skoraj vse, do 127 naprav
FireWire | video, do 800 Mb/s
Thunderbolt 3 | slika + podatki, 40 Gb/s
RJ-45 | omrežje (Ethernet)

## Slide 13: Diski: IDE proti SATA
IDE / PATA
vzporedni prenos
2 napravi na kabel
master / slave
do 133 MB/s
SATA
serijski prenos
1 naprava na priključek
tanek kabel
do 6 Gb/s

## Slide 14: Hitri kviz
Kateri most skrbi za RAM?
Zakaj je FSB postal ozko grlo?
Katera reža je za grafično kartico?
Kaj nastaviš pri IDE, pri SATA pa ne?
Notes: Odgovori: 1) severni most, 2) drugi deli so postali hitrejši od njega, 3) PCIe x16, 4) master/slave.

## Slide 15: Hvala!
Vprašanja?