## Slide 1: Procesor
možgani računalnika

## Slide 2: Kaj je CPE?
Centralna procesna enota
Izvaja ukaze programa
Določa zmogljivost računalnika
Notes: CPE ali procesor je del računalnika, ki izvaja ukaze programov. Centralna – v središču, procesna – obdeluje, enota – zaključena komponenta.

## Slide 3: Kaj procesor počne
Naloge
procesira
obdeluje
nadzira
upravlja enote
Operacije
aritmetične (+ − × ÷)
logične (IN, ALI, NE)
vhod / izhod
Notes: Štiri naloge in tri vrste operacij, ki jih procesor izvaja.

## Slide 4: Bitnost
n bitov → 2ⁿ različnih vrednosti
4-bit = 16
8-bit = 256
16-bit = 65.536
32-bit ≈ 4,3 milijarde
Notes: Bitnost pove, s koliko biti procesor dela naenkrat. 4 biti (16 vrednosti) ne zadoščajo niti za abecedo, zato so jih uporabljali le v kalkulatorjih.

## Slide 5: Zgodovina
1971 – Intel 4004, prvi mikroprocesor (4-bit)
1978 – Intel 8086, začetek x86 (16-bit)
1985 – Intel 80386 (32-bit)
1993 – Intel Pentium
2003 – AMD Opteron (64-bit)
Notes: Najpomembnejši mejniki. Tudi današnji Intel in AMD procesorji so združljivi z x86 iz leta 1978.

## Slide 6: Več jeder
2006 – Intel Core Duo: 2 jedri
2007 – Intel Core 2 Quad: 4 jedra
2011 – AMD FX-8150: 8 jeder
Notes: Ko frekvence ni bilo več mogoče večati, so začeli dodajati jedra.

## Slide 7: Rast frekvence
Chart: Najvišja frekvenca (MHz)
| 80286 | 80486 | Pentium | Pentium II | Pentium III | Pentium 4
MHz | 12 | 66 | 200 | 450 | 600 | 3400
Notes: Graf urediš z desnim klikom → Uredi podatke. Skala je logaritemska.

## Slide 8: Po čem ločimo procesorje
Nabor ukazov
Pomnilniška arhitektura
Frekvenca (takt)
Dolžina besede
Nivoji predpomnilnika
Jedra in niti
Podnožje
Notes: Sedem lastnosti, po katerih razvrščamo procesorje.

## Slide 9: CISC ali RISC?
 | CISC | RISC
Ukazi | veliko, zapleteni | malo, preprosti
Takti na ukaz | različno | 1
Programiranje | lažje | težje
Izdelava | dražja | cenejša
Najdemo v | računalnikih (x86) | telefonih (ARM)
Notes: Tabelo urejaš kot navadno tabelo v PowerPointu.

## Slide 10: Von Neumann ali Harvard?
Von Neumann
ukazi in podatki v istem pomnilniku
eno vodilo
Harvard
ukazi in podatki ločeno
ločena pomnilnika
Notes: Delitev glede na to, kje sta shranjena program in podatki.

## Slide 11: Ozko grlo
Težava
ukazi in podatki si delijo eno vodilo
Rešitev
predpomnilnik (cache)
napovedovanje naslednjih korakov
Notes: Pri von Neumannovem modelu CPE ne more hkrati brati ukazov in podatkov.

## Slide 12: Preveri znanje
Koliko vrednosti predstavi 8-bitni procesor?
Kateri je bil prvi mikroprocesor?
Zakaj ima von Neumannov model ozko grlo?
Notes: Odgovori: 1) 256. 2) Intel 4004. 3) Ker si ukazi in podatki delijo isto vodilo.